## Slide 1
2017 BALPYO FIGHTING PROJECT
컴퓨터 네트워크
1주차 컴퓨터 네트워크 과제
작성일: 2020-09-02
2016156007
소프트웨어학과
김영민

## Slide 2
CONTENTS
1.1 인터넷이란 무엇인가?
1.2 네트워크 에지
1.3 네트워크 코어

## Slide 3
1.1
인터넷이란 무엇인가?
인터넷
-> 네트워크를 서로 연결해 놓은 것. TCP/IP 를 프로토콜로 채택하면서 발전을 거듭한 세계 최대 규모의 컴퓨터 통신망
구성 요소를 기준
-> 네트워크를 서로 연결해주는 네트워크의 네트워크
-> 네트워크를 서로 연결해주는 것을 ISP라고 한다.
-> 통신을 위해서는 고유의 프로토콜이 필요.
-> 이러한 프로토콜은 IETF라는 기관에서 만든다.
-> 이 기관에서 각국의 프로토콜의 표쥰 규악을 사용하는데 이것은 RFC 이다.

## Slide 4
1.1
인터넷이란 무엇인가?
서비스 기준
-> 구성요소를 가지고 어떻게 서비스하느냐가 주안점
-> 웹, VOIP, 이메일, 게임, 등 응용 프로그램 실행에 필요한 서비스를 제공
-> 이러한 응용프로그램 실행에 필요한 프로그램 인터페이스를 제공한다.
-> 이러한 프로그램을 서버에 얹어서 클라이언트에 클라이언트를 넣음
프로토콜이란?
-> 통신 개체들 간에 교환되는 메시지 형식과 순서, 메시지 송수신 과정에서 연관된 이벤트 처리 등을 정의함

## Slide 5
1.2
네트워크 에지
네트워크 에지
-> 네트워크 에지는 호스트와 서버를 말한다
-> 호스트는 클라이언트와 서버를 뜻함 보통 컴퓨터를 말함
-> 클라이언트는 보통 개인이 가지고 다니는 스마트폰, 랩탑, PC를 말함
-> 서버는 기관내에 전산실에 존재하면서 서비스를 제공하는 큰 컴퓨터를 보통 칭함
-> 에지는 사용자단 을 칭한다.
-> 코어를 제외한 사용자단의 컴푸터 묶음을 보통 에지라고 부름
종단 시스템과 에지 라우터의 연결
-> 에지 라우터는 코어 라우터와 종단 시스템을 연결해주는 에지 쪽의 라우터
-> 가정의 접속 네트워크, 기관의 접속 네트워크, 무선 접속 네트워크가 존재

## Slide 6
1.3
네트워크 코어
네트워크 코어
-> 각각의 네트워크를 상호 연결해주는 라우터들의 연결망
-> 종단 시스템들을 연결 시켜주는 중간 역할을 하는 부분
-> 코어는 주로 통신사단이라고 칭함
-> 통신사를 보통 코어라고 부름
-> 네트워크에는 매우 많은 패킷들이 존재하는데 패킷이 전송되는 방식에는 크게 2가지로 패킷 교환 방식과 회선 교환 방식이 존재한다.

## Slide 7
1.3
네트워크 코어
패킷 교환 방식
-> 인터넷에서 가장 많이 쓰이는 교환 방식
-> 패킷은 정보를 보낼 때 전체 메시지를 특정한 단위로 자르고 하나의 조각을 패킷이라고 함
-> 패킷은 발신지에서 목적지까지의 경로에서 순차적으로 전송됨
-> 각 패킷은 각 링크의 최대 전송 속도로 전달됨
-> 패킷의 라우터 도착률 이 제한된 시간동안 매체 전송률을 초과할 경우 큐잉 지연이 일어나고 라우터의 큐 메모리가 부족할 경우 패킷의 손실이 일어난다.

## Slide 8
1.3
네트워크 코어
라우팅
-> 발신지로부터 목적지까지 진행하는 전체 경로를 어디로 보낼것 인지 결정하는 것
포워딩
-> 입력단으로 들어온 패킷을 라우팅 테이블 내용 기준으로 전송할 적절한 채널을 결정하는 것

## Slide 9
1.3
네트워크 코어
회선 교환 방식
-> 예전 유선 전화기에서 사용하던 교환 방식
-> 발신지와 목적지 간에 전송에 필요한 통신 자원을 사전 예약 한 후 사용하는 것
-> 미리 경로를 결정 한다. 경로가 고정되어 있고 다른 경로는 사용하지 않음, 고정성이 매우 강함
-> 데이터를 주고받지 않을 때에 이 고정된 회선은 사용하지 않기 때문에 효율이 좋지 않다.
-> 회선 교환 방식에는 주파수 분할 다중화인 FDM과 시분할 다중화인 TDM이 있음

## Slide 10
1.3
네트워크 코어
패킷 교환을 인터넷에서 더 많이 사용하는 이유
-> 회선 교환 대비 패킷 교환이 보다 더 많은 사용자가 동시에 네트워크를 사용 할 수 있기 때문
-> 회선 교환의 경우 최대 10명 사용이 정의되면 10명 이상은 사용이 불가하지만 패킷 교환은 확률과 분석을 통해서 10명 이상이 사용할 확률이 매우 낮아 최대 35명 사용이 가능하다.
-> 따라서 인터넷에서는 패킷 교환 사용을 채택하고 있음
-> 하지만 패킷 교환이 절대적으로 우수한 것은 아님. 인터넷 사용환경이 아닌 경우에는 패킷 교환이 불리할 수도 있음
-> 패킷 교환 서비스가 회선 교환 특성을 사용하고 싶다면 패킷 교환 방식에 특수한 서비스 설정을 통해 회선 교환과 유사한 특성을 사용할 수 있음

## Slide 11
Thank you