## Slide 1
2020 Computer Network
컴퓨터 네트워크
Raw socket 1차 네트워크 과제
작성일: 2020-09-28
2016156007
소프트웨어학과
김영민

## Slide 2
CONTENTS
1. RAW Socket 이란?
2. RAW Socket을 이용하는 프로그램들
3. Wireshark 동작 원리와 사용법

## Slide 3
1.
RAW Socket이란?
RAW Socket이란?
-> 특정한 프로토콜 용의 전송 계층 포맷팅 없이 인터넷 프로토콜 패킷을 직접적으로 주고 받게 해주는 소켓을 말함
-> 일반적인 소켓은 헤더 정보 추가 및 분리 같은 작업을 자동으로 처리해주기 때문에 개발자가 직접 헤더를 접할 수는 없다.
-> 하지만 RAW Socket은 헤더 정보들에 대해 프로그래머가 직접 제어 할 수 있게 해준다.
-> RAW Socket을 사용해서 IP헤더와 TCP헤더를 직접 제어할 수 있다.

## Slide 4
1.
RAW Socket이란?
RAW Socket의 특징
-> 응용 계층과 전송 계층, 네트워크 계층에서 모두 접근 가능
-> 네트워크 계층 헤더와 전송 계층 헤더를 직접 제어 가능
-> 네트워크 계층으로 전송되는 모든 패킷을 전부 모니터링 및 감지 가능
-> IP Segment 에서 암호화된 악성 코드가 있는 경우, IP계층에서 이를 필터링 못해 문제가 발생할 수 있음

## Slide 5
1.
RAW Socket이란?
RAW Socket을 사용하는 이유
-> 일반 소켓을 사용하는 것에 비해 세부적인 조작이 가능
-> ICMP, IGMP 패킷을 읽고 쓰는 것이 가능해짐
-> 신규 프로토콜을 설계할 때에도 유용
RAW Socket을 생성하는 방법
-> 소켓 생성 함수 socket에 두 번째 인자에 SOCK_RAW를 주고 세 번째 인자에 응용 프로그램에서 만들거나 조작하려는 프로토콜을 기술
-> 세 번째 인자인 프로토콜에 따라 조작할 수 있는 헤더가 달라진다.

## Slide 6
2.
Row socket을 이용한 프로그램들
Wireshark
-> 무료 오픈소스로 사용할 수 있는 패킷 분석 도구
-> RAW 소켓을 사용하는 대표적인 예
-> 패킷들을 감지하는 도구이다.
-> RAW 소켓을 사용하여 애플리케이션 차원에서 프로토콜 스택을 구현하고 테스트가 가능
-> 소스코드에 문제가 발생하여도 최소한 시스템이 멎거나 재부팅을 하지 않아도 괜찮다.
Tcpdump
->명령 줄에서 실행하는 일반적인 패킷 스니핑 소프트웨어로 Wireshark와 비슷한 프로그램
-> TCP/IP뿐만 아니라 컴퓨터에 부착된 네트워크를 통해 송수신되는 패킷들을 가로채 표시 가능
-> 주로 유닉스 계열 운영체제에서 동작한다.

## Slide 7
3.
Wireshark 동작 원리와 사용법
Wireshark 동작 원리
-> Wireshark의 동작 원리는 패킷 스니핑
-> 스니핑은 네트워크 계층으로 오는 패킷을 모니터링 및 감지하는 것
-> 이를 통해 네트워크로 전달되는 실제 데이터를 수집하고 해석하는 과정을 진행한다.
-> 실시간으로 네트워크 연결의 유선으로부터 데이터를 포획, 이미 포획한 패킷을 기록해둔 파일로부터 데이터를 읽는다.
-> 실시간 데이터를 이더넷, IEEE 802.11, PPP 등의 수많은 네트워크로부터 읽을 수 있다.

## Slide 8
3.
Wireshark 동작 원리와 사용법
Wireshark 사용법
-> 와이어 샤크 공식 홈페이지에서 프로그램 다운
-> 해당 이더넷 인터페이스에서 오고 가는 패킷들을 찾는다.
-> 네트워크 어댑터를 선택하여 주고받은 패킷들을 전부 표시
-> 트래픽이 많은 경우 특정 IP에 필터를 걸어 캡처한다.
-> 패킷 필터링 방법에는 패킷 수집 자체에 필터링을 걸 수 있고, 오가는 패킷 전체를 수집 한 후 내가 화면에서 볼 패킷만 표시하는 방법이 존재한다.
-> [인터페이스 목차 설명]
No: 패킷을 수집한 순서
Time: 패킷이 수집된 시간
Source: 패킷을 보낸 주소
Destination: 패킷 도착 주소
Length: 패킷의 길이
Info: 패킷 정보

## Slide 9
Thank you